Электрические характеристики L7805CV, при TJ= 25°C

| Название параметра | Обозн. | Условия тестирования | мин | тип | макс | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение на выходе (Output voltage) | VO | TJ= 25°C | 4,8 | 5 | 5,2 | В |
|  |  | IO=5 мA … 1A; Po≤15 Вт; Vin=8 … 20 В; | 4,65 | 5 | 5,35 |  |
| Отклонение выходного напряжения в зависимости от входного (Line regulation) | △VO | 7 ≤ Vin ≤ 25 V TJ= 25°C |  |  | 50 | мВ |
|  |  | 8 В ≤ Vin ≤ 12 В TJ= 25°C |  |  | 25 |  |
| Отклонение выходного напряжения в зависимости от тока нагрузки (Load regulation) | △VO | 5,0 мA≤IO≤1,5 A TJ= 25°C |  |  | 100 | мВ |
|  |  | 250мA≤IO≤750мA TJ= 25°C |  |  | 25 |  |
| Ток покоя (Quiescent current) | Id | TJ= 25°C |  |  | 6,0 | мА |
| Отклонения тока покоя (Quiescent current change) | △ Id | 5 мA≤IO≤1 A |  |  | 0,5 | мА |
|  |  | 8 В ≤ Vin ≤ 25 В |  |  | 0,8 |  |
| Изменение выходного напряжения (Output voltage drift) | ∆VO/∆T | IO= 5 мA |  | 0,6 |  | мВт/ОС |
| Выходное шумовое напряжение (Output noise voltage) | eN | 10Гц≤В ≤100кГц TJ= 25°C |  |  | 40 | В |
| Отношение величины входного напряжения к выходному (Supply voltage rejection) | SVR | 8 В ≤ Vin ≤ 18 В f = 120 Гц | 68 |  |  | дБ |
| Падение напряжения (Dropout voltage) | Vd | IO= 1 A TJ= 25°C |  | 2 | 2,5 | В |
| Выходное сопротивление (Output resistance) | RO | f = 1 кГц |  | 17 |  | мОм |
| Ток короткого замыкания (Short circuit current) | Isc | VI=35В, TJ= 25°C |  | 0,75 | 1,2 | А |
| Пиковый ток короткого замыкания (Short circuit peak current) | Iscр | TJ= 25°C | 1,3 | 2,2 | 3,3 | А |

Примечание

Испытательные схемы проводилось при: TJ = от 0 до 125 °C, VI = 10 В, IO = 500 мА, CI = 0,33 мкФ, CO = 0,1 мкФ, если не указано иное.